Diffusore a dislocamento QA

Testi per capitolato

Questo diffusore a dislocamento è particolarmente indicato a essere impiegato in fabbriche e laboratori con alta presenza di sostanze nocive.

L'aria di mandata entra nel locale a bassa velocità, con una differenza di temperatura in regime di raffreddamento di max. -4 Kelvin. Grazie al flusso a bassa induzione l'aria contenente sostanze nocive viene abbattuta. Installando il diffusore in prossimità del pavimento, l'aria di mandata si diffonde in basso e viene diretta verso l'alto per effetto di convenzione delle fonti di calore.

In questo caso, il dispositivo dell´aria di ripresa dovrebbe essere installato in alto. Occorre fare attenzione che i diffusori vengano ripartiti uniformemente su tutta la superficie per garantire un buon rinnovo dell´aria ambiente.

Soprattutto in presenza di sostanze nocive pesanti, il diffusore a dislocamento può essere eventualmente alloggiato sopra la zona di soggiorno ad altezze di 3-4 metri. In questi casi l'aria di ripresa dovrebbe essere aspirata per circa il 50% dal basso.

L´involucro è composto dalla piastra di fondo, da un manicotto di raccordo circolare e dal frontale (lamierino forato) amovibile per consentirne la facile pulizia ai sensi della VDI 6022. Per l´omogenea ripartizione dell´aria è installato un filtro in fibra sintetica.

-	Tipo QA-V, a quarto di cerchio, diffusione a 90°

idoneo per disposizione angolare.

Prodotto: SCHAKO Tipo QA-V

-	Tipo QA-H, semicircolare, diffusione a 180°,

idoneo per disposizioni a pareti e colonne.

Prodotto: SCHAKO Tipo QA-H

-	Tipo QA-R, circolare, diffusione a 360°,

idoneo per disposizioni in ambiente

Prodotto: SCHAKO Tipo QA-R

Materiale e verniciatura (involucro):

-	lamiera d´acciaio zincato senza verniciatura (-SV-0000) (standard)

-	lamiera d´acciaio verniciata in colore RAL 9010 (bianco) (-SB-9010).

-	lamiera d´acciaio verniciata in altro colore RAL liberamente selezionabile (-SB-xxxx).

-	acciaio inox 1.4301 verniciato in colore grigio sabbia (-V2-SAND).

Accessori:

--	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

--	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DV0) (standard)

-	con serranda regolabile (-DV1), attacco senza guarnizione di tenuta in gomma, per la regolazione della portata dell´aria, con leva di regolazione laterale, nello stesso materiale e colore della piastra di fondo e del manicotto di raccordo.