Filterrooster RF

Aanbestedingsteksten

Luchtafvoerfilterrooster, bestaande uit frame, drogefiltermat (ISO Coarse > 45 %) en geplaatst, vervangbaar filterinzetrooster uit gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) (-SB-9010).

Bevestiging met behulp van schroefbevestiging (-SM).

Product: SCHAKO type RF

- van roestvrij staal 1.4301 (V2A) gelakt in de kleur zandzilver

(-V2-SAND)

Toebehoren:

-	Inbouwframe (-ER1), bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal, zonder ophangplaatjes

-	Inbouwframe (-ER2), bestaande uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal, met ophangplaatjes