Système de détection de fumée RMS

Textes de soumission

Système de détection de fumée de type RMS-L, pour l'entretien annuel, le montage à fleur sur conduits ou

le montage du clapet coupe-feu, avec pièce de montage de type EBT (supplément de prix), avec couvercle

de révision. Il est constitué d'un boîtier, d'un socle, d'une plaque de recouvrement de couleur comparable à

RAL 9010 (blanc), d'un cadre de montage en tôle d'acier avec joint et câble de raccordement de 2,0 m et

connecteur Sub-D à 9 pôles. Utilisation pour des clapets coupe-feu et coupe-fumée, avec dispositifs de

déclenchement électriques ou pneumatiques fonctionnant selon le principe "sans courant fermé / sans

pression fermé", avec aimant magnétique et aimant de levage.

Deux capteurs surveillant en permanence le bon fonctionnement du détecteur, mesurent la pollution

atmosphérique causée par la fumée d'après une méthode de diffusion lumineuse particulière en dehors du

boîtier sans utilisation d'une chambre de détection. La mesure du degré de salissure est effectuée à deux

endroits de la surface de la plaque de recouvrement. Le message d'alarme et le celui d'anomalie sont

transmis via un contact inverseur libre de potentiel. Il est possible de déclencher manuellement le détecteur

de fumée par l'intermédiaire d'une touche de réarmement (moyennant supplément).

Fixation à vis apparentes (au moyen d'écrous à oreilles et de rondelles élastiques à dents chevauchantes).

Avec module de relais (-RM) pour l'alimentation électrique et le transfert de l'alarme, commutateur de test et

touche de réarmement

- Avec transformateur pour un raccordement 230 V CA, 50Hz

Raccordement 24 V CC.

Modèle : SCHAKO type RMS

Accessoires :

-	Pièce de montage (-EBT) pour faciliter le montage du clapet coupe-feu,  En tôle d'acier galvanisée avec des brides de raccordement. Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, à une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

-	Pièce de montage (-REBT / -REBTF) pour faciliter le montage dans conduit rond du clapet coupe-feu. En tôle d'acier galvanisée. Taux de fuite du boîtier selon DIN EN 1751, classe B, pour une pression du conduit jusqu'à 1000 Pa.

-	Sans bride (-REBT), avec joint à lèvres en caoutchouc en caoutchouc spécial.

-	Avec bride (-REBTF), des deux côtés, selon EN 12220.