Flexibler Rohrschalldämpfer RS-F

Ausschreibungstexte

Flexibler Rohrschalldämpfer zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen bestehend aus Aluminium Außenrohr 2-lagig, mit verzinkten Endkappen. Anschluss an die Kanalleitung durch Stutzen aus verzinktem Stahlblech. Innenrohr Aluminium perforiert. Temperaturbeständig bis 200°C.  Dämmungsmaterial aus kunstharzgebundener Glaswolle, mit einer abriebfesten, fadenverstärkten Rohrinnenseite. Nicht brennbar nach DIN 4102 Baustoffklasse A1.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS-F

-	Länge :

-	500 mm (-0500)

-	1000 mm (-1000)

-	1500 mm (-1500)

-	2000 mm (-2000)

-	Packungsdicke:

-	25 mm (...-25)

-	50 mm (...-50)

Zubehör:

-	Gummilippendichtung (-GD1) beidseitig, aus Spezialgummi.