Silenziatore circolare flessibile RS-F

Testi per capitolato

Silenziatore circolare flessibile per la riduzione del rumore del flusso d´aria, costituito da tubo esterno in alluminio a due strati, con estremità zincate. Collegamento a canale mediante manicotto in lamiera d'acciaio zincato. Tubo interno in alluminio forato.  Resistente fino ad una temperatura di 200°. Materiale isolante in lana di vetro con resina sintetica  con un lato del canale rinforzato antiattrito. Incombustibile secondo DIN 4102 Classe A1

Marca: SCHAKO Tipo RS-F

-	Lunghezza:

-	500mm (-0500)

-	1000mm (-1000)

-	1500mm (-1500)

-	2000mm (-2000)

-	Spessore pacchetto

-	25 mm (...-25)

-	50 mm (...-50)

Accessori:

-	Guarnizione di tenuta (-GD1) bilaterale in gomma speciale.