Verdringingsrooster voor treden SIA

Aanbestedingsteksten

Stufen-Impuls-Durchlass mit hohem Induktionsfaktor zum vertikalen Einbau in Stufen in Druckböden. Haupteinsatzbereiche sind die Klimatisierung von Festspielhäusern, Auditorien, Theatern und Kinos. Bestehend aus rechteckiger Durchlassplatte aus lackiertem Stahlblech RAL 9010 (-9010, weiß) oder RAL 9005 (-9005, schwarz) mit umlaufendem Rahmen aus Aluminium Strangpressprofil lackiert im Farbton der Durchlassplatte. Mit integriertem Leitblech zum Aufbau eines Vordruckes, aus verzinktem Stahlblech lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz). Durch raffinierte Einbauten im Innern werden die Geschwindigkeit und die Temperatur zwischen Durchlass und Beinen sehr schnell abgebaut. Die Befestigung erfolgt durch verdeckte Montage (-VM).

Fabrikat: SCHAKO Typ SIA

Luftführung

-	Zuluft (mit Luftleitblech) Typ SIA-Z

-	Abluft (ohne Luftleitblech) Typ SIA-A

Endstücke

-	ohne Endstück (-EO)(Standard)

-	beidseitig angebaut (-EB)(lose geliefert)

-	links angebaut (-EL)(werkseitig angebaut)

-	rechts angebaut (-ER)(werkseitig angebaut)