Diffuseur à impulsion inductif pour marches SIA

Textes de soumission

Diffuseur à impulsion pour marches avec facteur d'induction élevé pour un montage verticale dans des marches dans des faux-planchers. Les principaux domaines d'application sont les salles de spectacles, auditoriums, théâtres et cinémas Composé d'une plaque de diffusion rectangulaire en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (-9010, blanc) ou RAL 9005 (-9005, noir), avec un cadre circonférentiel en profilé d'aluminium extrudé peint dans la couleur de la plaque de diffusion. Avec un tôle-guide intégré pour pour créer la pression d'alimentation, en tôle d'acier galvanisée et thermolaquée RAL 9005 (noir). Grâce aux installations raffinées à l'intérieur, la vitesse et la température entre le diffuseur et les jambes sont diminuées très rapidement. Le montgae est effectué au moyen de vis cachées (VM).

Modèle : SCHAKO, type SIA

Guidage d'air

-	Air soufflé (avec tôle de déflexion d'air) type SIA-Z

-	Air extrait (sans tôle de déflexion d'air) type SIA-A

Pièces d'extrémité

-	Sans pièce d'extrémité (-EO)

-	Montées des deux côtés (-EB) (livrées non montées)

-	Montée à gauche (-EL) (montée en usine)

-	Montée à droite (-ER) (montée en usine)