Diffusore a dislocamento per gradini SIA

Testo per capitolato

Diffusore a dislocamento per gradini con elevato fattore di induzione per il montaggio verticale in gradini di pavimenti flottanti. Il principale settore di impiego è la climatizzazione di sale per eventi, auditori, teatri e cinematografi. È composto da una bocchetta rettangolare in lamiera d´acciaio verniciata in RAL 9010 (-9010, bianco) o RAL 9005 (-9005, nero) con cornice in alluminio pressofuso dello stesso colore della bocchetta. Con lamiera deflettrice integrata per la generazione del carico in lamiera d´acciaio zincato verniciata in colore RAL 9005 (nero). Grazie a un´attenta installazione, la velocità e la temperatura fra diffusore e gambe vengono abbattute molto rapidamente. Questo diffusore viene fissato con viti nascoste (-VM).

Prodotto: SCHAKO tipo SIA

Tipo di lancio

-	mandata (con lamiera deflettrice) tipo SIA-Z

-	ripresa (senza lamiera deflettrice) tipo SIA-A

Terminali

-	senza terminali (-EO) (standard)

-	montati su entrambi i lati (-EB) (forniti sfusi)

-	a sinistra (-EL) (montato in fabbrica)

-	a destra (-ER) (montato in fabbrica