Tellerventil STV

Ausschreibungstexte

Tellerventil für Zuluft, bestehend aus rundem Frontrahmen aus Stahlblech (-SB) lackiert im Farbton RAL9010 (weiß) (-9010, Standard) oder lackiert im RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig), mit umlaufender Schaumstoffdichtung. Mit verstellbarem Ventilteller aus Stahlblech (lackiert im Farbton des Frontrahmens), zur Luftmengenregulierung. Kontermutter zur Sicherung der Luftmengeneinstellung sowie Gewindespindel aus verzinktem Stahl.

Einschließlich Einbauring aus Stahlblech verzinkt, mit Bajonettverschluss (Montage Tellerventil an Einbauring). Befestigung Einbauring mittels Schraubmontage (-SM) an der Decke, mit

Befestigungswinkel.

Fabrikat: SCHAKO Typ STV-Z-...

--	Tellerventil für Abluft, mit verstellbarem Ventilteller.

Fabrikat: SCHAKO Typ STV-A-...

Zubehör (gegen Mehrpreis):

--- Paneel-Abdeckplatte (-PA), aus Stahlblech lackiert im Farbton des Tellerventils (Einbauring fest montiert an der Paneelabdeckung).

--- Sattelstutzen (-SA), aus Stahlblech verzinkt (Einbauring fest montiert am Sattelstutzen).