Brand-schotelklep SVA-FF

Aanbestedingsteksten

Brand-schotelklep voor inbouw in ventilatiesystemen conform DIN 18017-3 of in ventilatiesystemen in aanslu-iting op DIN 18017-3, waarbij de lucht via leidingen wordt toegevoerd. Brandwerendheidsklasse K90-18017.

Klepbevestiging in het inbouwframe (-ER; in de levering inbegrepen) met losbare bajonetsluiting.

Luchtvolumeregeling traploos.

Inbouw in/buiten de wanden van vuurbestendige venti-latieleidingen of schachten.

Klepbehuizing en -schotel, gelakt plaatstaal RAL 9010 (zu-iver wit).

Toelatingsnummer: Z-41.3-674

Product: SCHAKO Type SVA-FF

Alternatieve uitvoering (op aanvraag en tegen meerprijs)

Klepbehuizing en klepschotel, gelakt plaatstaal, RAL-kleuren