Bouche pare-flammes SVA-FF

Textes d‘appels d‘offre

Bouche pare-flammes pour le montage dans les systèmes de ventilation selon DIN 18017-3 ou dans les systèmes de ventilation conformes à DIN 18017-3 où l'air soufflé est alimenté à travers des conduites. Classe de résistance au feu K90-18017.

Fixation de la bouche dans le cadre de montage (ER ; in-clus dans la fourniture) au moyen d'une fermeture à baïonnette détachable.

Régulation du débit en continu.

Montage dans/en dehors des parois de conduits d'aéra-tion ou gaines résistants au feu.

Protection et tête de bouche, tôle d'acier peinte RAL 9010 (blanc pur).

Numéro d'homologation : Z-41.3-674

Modèle : SCHAKO type SVA-FF

Version alternative (sur demande moyennant supplément)

Protection et tête de bouche, tôle d'acier peinte, cou-leurs RAL