Bouche pare-flammes SVA-FS

Textes de soumission

Bouche pare-flammes (dispositif de fermeture) pour souf-flage et reprise d'air, avec déclenchement thermique (72°C) et clapet ajustable pour réguler le débit d'air.

Classe de résistance au feu K 90, pour conduit d'aérati-on non inflammable raccordé d'un côté.

Lors d'un raccordement à des conduits d'aération in-flammables, la classe de résistance au feu est K 30.

La bouche pare-flammes peut être installée dans des murs conformes à la norme DIN 1053 d'une épaisseur de ≥ 115 mm ou en béton d'une épaisseur de ≥ 100 mm et dans des plafonds en béton d'une épais-seur de ≥ 100 mm. C'est également valable pour les cloisons pour gaines techniques et les parois des conduits d'aération verticaux.

Boîtier, clapet de fermeture et embout mural en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9010 (blanc).

Déclenchement manuel du clapet. Fixation de la bou-che pare-flammes sur l'embout mural avec fermeture à baïonnette.

Numéro d'homologation: Z-41.3-312

Modèle: SCHAKO type SVA-FS

- NG 100

- NG 150

Accessoires:

- Raccord de compensation en tôle d'acier galvanisée

Version alternative (sur demande moyennant supplément)

Couleurs RAL