Válvula de disco TVO

Textos de especificación

Válvula de disco para aire de retorno, compuesta por marco frontal redondo en plástico, color similar a RAL 9010 (blanco) con junta de material esponjado en toda la circunferencia. Con plato ajustable para la regulación del caudal, de plástico, color similar a RAL 9010 (blanco). Para montaje en techo o pared. Contratuerca para el bloqueo de la regulación del caudal de aire así como husillo roscado fabricados en acero. Aro de montaje en chapa de acero galvanizado. Fijación en el marco frontal con resortes.

Marca: SCHAKO modelo TVO

Accesorios:

-	Placa de cubierta de panel (-PA), de chapa de acero, con aro de montaje integrado, lacado en RAL9010 (blanco).

-	Manguito para conducto circular (-SA) con aro de montaje integrado fabricado en chapa de acero galvanizado.