Mechanischer Volumenstromregler VMPR

Ausschreibungstexte

Runde Ausführung

Mechanischer Volumenstromregler Typ VMPR, in runder Bauform, lageunabhängig einbaubar, für konstante Volumenstromregelung bis max. 1000 Pa Differenzdruck, für Rohranschluss nach DIN EN 1506. Gehäuse und Regelklappe aus Stahlblech verzinkt (-SV), Regelgehäuse aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ VMPR

NW ......................................

Gehäuse und Regelklappe (gegen Mehrpreis) aus:

--- Stahlblech verzinkt mit DD-Lackierung (-DD)

--- Edelstahl 1.4301 (-V2)

--- Edelstahl 1.4571 (-V4)

Regelgehäuse (gegen Mehrpreis) aus:

--- Edelstahl 1.4301 (-V2)

--- Edelstahl 1.4571 (-V4)

Zubehör (gegen Mehrpreis)

--- Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm, nicht brennbar nach DIN 4102-17, mit Blechummantelung.

--- Flachbett-Dämmschale (-FD1), aus schalldämmendem Material 3 mm, mit Blechummantelung.

--- METU-Flansch (-MF1/-MF2), beidseitig, Rohrflansch AF.

--- Gegenflansch (-GF), beidseitig, zu METU-Flansch (Paar), lose.

--- Spannring (-SR), zum Verbinden von METU-Flansch und Gegenflansch (Paar), lose.

--- Flach-Flansch (-FF1/-FF2), beidseitig, nach DIN 24 154 / 5, hergestellt aus dem Material aus dem das Gehäuse besteht.

--- Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus Spezial-gummi, silikonfrei.

--- Rohrschalldämpfer (-RS), Außenmantel und Lochblech aus Stahlblech verzinkt, gegen Mehrpreis aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit Mineralwollfüllung.

--- elektrischer Stellantrieb (-E), 3-Punkt-Regelung (Standard, VMPR/Q-…-E044; 24V, VMPR/Q-…-E045; 230V) oder stetige Regelung (VMPR/Q-…-E046; 24V, VMPR/Q-…-E060; 230V), zur Anpassung des Zu- oder Abluftvolumens an sich ändernde Raumbelegungen.

Mechanischer Volumenstromregler VMPQ

Ausschreibungstexte

Eckige Ausführung

Mechanischer Volumenstromregler Typ VMPQ, in eckiger Bauform, Ausführung rechts, für konstante Volumenstromregelung bis max. 1000 Pa Differenzdruck, für Kanalanschluss nach DIN EN 1505. Gehäuse und Regelklappe aus Stahlblech verzinkt (-SV), Regelgehäuse aus Kunststoff.

Fabrikat: SCHAKO Typ VMPQ

Größe......................................

Gehäuse und Regelklappe (gegen Mehrpreis) aus:

--- Stahlblech verzinkt mit DD-Lackierung (-DD)

--- Edelstahl 1.4301 (-V2)

--- Edelstahl 1.4571 (-V4)

Regelgehäuse (gegen Mehrpreis) aus:

--- Edelstahl 1.4301 (-V2)

--- Edelstahl 1.4571 (-V4)

Zubehör (gegen Mehrpreis)

--- Dämmschale (-DS2), aus schalldämmendem Material 20 mm, nicht brennbar nach DIN 4102-17, mit Blechummantelung und inklusive Käfigmuttern M6.

--- Mineralwolle-Schalldämpfer (-ZSQ) beidseitig mit METU-Profil M2, Gehäuse (L=1500) aus verzinktem Stahlblech, gegen Mehrpreis aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A), mit integrierten MWK-Schalldämmkulissen (L=1000). Die MWK-Schalldämmkulissen, mit RAL-Gütezeichen, bestehen aus mit Glasseide abgedeckten, abriebfesten Mineralfaserplatten (biolöslich, gemäß DIN 4102 nicht brennbar) in einem Rahmen hergestellt aus dem Material aus dem das Mineralwolle-Schalldämpfer-Gehäuse bestehen. Kulissen gemessen nach ISO/DIS 7235 und nach DIN 45646.

--- elektrischer Stellantrieb (-E), 3-Punkt-Regelung (Standard, VMPR/Q-…-E044; 24V, VMPR/Q-…-E045; 230V) oder stetige Regelung (VMPR/Q-…-E046; 24V, VMPR/Q-…-E060; 230V), zur Anpassung des Zu- oder Abluftvolumens an sich ändernde Raumbelegungen.