Mechanische luchtvolumeregelaar VMPR

AANBESTEDINGSTEKST

Ronde uitvoering

Mechanische luchtvolumeregelaar type VMPR, in ronde vorm, onafhankelijk van de ligging inbouwbaar, voor constante luchtvolumeregeling tot max. 1000 Pa drukver-schil, voor buisaansluiting overeenkomstig DIN EN 1506. Be-huizing en regelkleppen uit verzinkt plaatstaal (-SV), regel-behuizing uit kunststof.

Product: SCHAKO type VMPR

NW ......................................

Behuizing en regelklep (tegen meerprijs) uit:

---	Verzinkt plaatstaal met DD-lak (-DD)

---	Roestvrij staal 1.4301 (-V2)

---	Roestvrij staal 1.4571 (-V4)

Regelbehuizing (tegen meerprijs) uit:

---	Roestvrij staal 1.4301 (-V2)

---	Roestvrij staal 1.4571 (-V4)

Toebehoren (tegen meerprijs):

---	Isolatiemantel (-DS2), uit geluidsisolerend materiaal 20 mm, onbrandbaar overeenkomstig DIN 4102-17, met ommanteling in plaatstaal.

---	Isolatiemantel met vlak bed (-FD1), uit geluidsisolerend materiaal 3 mm, met ommanteling in plaatstaal.

---	METU-flens (-MF1/-MF2), aan beide zijden, buisflens AF.

---	Tegenflens (-GF) (paar), los, aan beide kanten, voor METU-flens.

---	Spanring (-SR) (paar), los, om de METU-flens en de te-genflens te verbinden.

---	Platte flens (-FF1/-FF2), aan beide zijden, overeenkoms-tig DIN 24 154 / 5, gemaakt van hetzelfde materiaal als de behuizing.

---	Rubberen lippendichting (-GD1), aan beide zijden, uit speciaal rubber, siliconevrij.

---	Buisgeluiddemper (-RS), buitenmantel en geperforeerde plaat uit verzinkt plaatstaal, tegen meerprijs uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) of 1.4571 (V4A), met vulling van mi-nerale wol.

---	elektrische stelaandrijving (-E), 3-puntsregeling (stan-daard, VMPR-…-E044; 24V, VMPR-…-E045; 230V) of constante regeling (VMPR-…-E046; 24V, VMPR-…-E016; 230V), voor het aanpassen van de luchttoevoer- of luchtafvoervolumes bij gewijzigde omstandigheden in de ruimten.

Mechanische luchtvolumeregelaar VMPR

AANBESTEDINGSTEKST

Hoekige uitvoering

Mechanische luchtvolumeregelaar type VMPQ, in hoekige vorm, uitvoering rechts, voor constante luchtvolumeregeling tot max. 1000 Pa drukverschil, voor kanaalaansluiting overe-enkomstig DIN EN 1505. Behuizing en regelklep uit verzinkt plaatstaal (-SV), regelbehuizing uit kunststof.

Product: SCHAKO type VMPQ

Afmetingen ................. x ................. (breedte x hoogte)

Behuizing en regelklep (tegen meerprijs) uit:

---	Verzinkt plaatstaal met DD-lak (-DD)

---	Roestvrij staal 1.4301 (-V2)

---	Roestvrij staal 1.4571 (-V4)

Regelbehuizing (tegen meerprijs) uit:

---	Roestvrij staal 1.4301 (-V2)

---	Roestvrij staal 1.4571 (-V4)

Toebehoren (tegen meerprijs):

---	Isolatiemantel (-DS2), uit geluidsisolerend mate-riaal 20 mm, onbrandbaar overeenkomstig DIN 4102-17, met ommanteling in plaatstaal en inclusief kooimoeren M6.

---	Geluiddemper van minerale wol (-ZSQ) aan beide zijden met METU-profiel M2, behuizing (L=1500) uit verzinkt plaatstaal, tegen meerprijs uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) of 1.4571 (V4A), met geïntegreerde MWK-geluidsisolatiecoulissen (L=1000). De MWK-geluidsisolatiecoulissen, met RAL-kwaliteitslabel, be-staan uit met glasfilamentgaren afgedekte en scheur-vaste mineraalvezelplaten (biologisch afbreekbaar, vol-gens DIN 4102 onbrandbaar) in een frame uit het mate-riaal waarin de behuizing van de geluiddemper in mine-rale wol is uitgevoerd. Coulissen gemeten overeenkoms-tig ISO/DIS 7235 en overeenkomstig DIN 45646.

---	elektrische stelaandrijving (-E), 3-puntsregeling (stan-daard, VMPQ-…-E044; 24V, VMPQ-…-E045; 230V) of constante regeling (VMPQ-…-E046; 24V, VMPR-…-E016; 230V), voor het aanpassen van de luchttoevoer- of luchtafvoervolumes bij gewijzigde omstandigheden in de ruimten.