Stabilisateur de débit Volkom

Textes de soumission

Régulateur de débit d'air constant VOLKOM en version ronde, ne nécessitant pas d'entretien, pouvant être monté dans toutes les positions, pour la stabilisation du débit dans une plage de pression de 50 à 300 Pa dans des systèmes de ventilation et de climatisation. Principe de régulation mécanique, fonctionnement automatique avec clapet et ressort de régulation et élément d'amortissement. L'écart du débit s'élève à ±10 % par rapport au débit maximum. L'appareil est monté dans des conduites. Afin de permettre un réglage par le client du débit préréglé, le boîtier du régulateur est accessible de l'extérieur.

Boîtier, clapet et boîtier du régulateur en matière plastique (polystyrène PS, résistant aux chocs), classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102, joint à lèvres en caoutchouc spécial. Étanchéité du boîtier, classe B selon DIN EN 1751.

Modèle: SCHAKO type VOLKOM