Weitwurfdüse WDA

Ausschreibungstext

Weitwurfdüse zur Klimatisierung großer und hoher Räume, wie z.B. Hallen, Theater- oder Konzertsälen. Der konisch zulaufende Düsenkörper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen Kernstrahl. Dadurch werden sehr große Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strömungsoptimierte Innenkonstruktion der Weitwurfdüse ermöglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen Schallleistungen und hoher Induktion. Sicherheit und Garantie der technischen Daten durch Messungen und Dokumentation im SCHAKO eigenen Strömungs- und Akustiklabor. Für Kühl- und Heizfall geeignet. Vielfältige Anschluss- und Einbaumöglichkeiten wie Wand, Decke, Kanal oder Rohre. Bestehend aus dem Düsenteil aus Zincor (nur NW031-063) oder aus Aluminium (ab NW080) lackiert in einem RAL-Farbton (RAL 9010, weiß, Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen.

NW	Volumenströme in m³/h bei:

35 dB(A)				40 dB(A)

031	58						71

040	92						110

045	108					130

050	120					145

063	205					245

080	315					370

087	340					420

100	400					485

125	720					900

160	1000					1220

175	1100					1350

200	1285					1550

250	1708					2070

400	4200					5000

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-N-...

-	für Flexrohranschluss, mit Einbauring und Anschlussstutzen

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-F-...

-	für Wickelfalzrohranschluss, mit Einbauring und Anschlussstutzen

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-W-...

-	für Decken-/Wandeinbau, mit Einbauring und Anschlussstutzen (NW 400 nicht möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-D-...

-	für Kanalanschluss, mit Einbauring

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-K-...

-	für Rohranbau, mit Sattelstutzen (NW 031 - 050 und NW 400 nicht möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ WDA-R-...

Zubehör:

Schwenkkörper (-S0 / -SK)

-	ohne Schwenkkörper (-S0)

-	mit Schwenkkörper (-SK):

-	Zincor lackiert (nur NW031-045):

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

-	Aluminium lackiert (ab NW063):

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

Drallscheibe (-DS0 / -DS1 / -DS2)

-	ohne Drallscheibe (-DS0)

-	mit Drallscheibe (-DS1 / -DS2, nicht möglich mit Drossel

-DV1 / -DV2):

-	aus Stahlblech lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

-	aus Stahlblech verzinkt (nur bei WDA-D)

Reduzierstück (-R0 / -RS)

-	ohne Reduzierstück (-R0)

-	mit Reduzierstück (nur bei WDA-W/D-…-S0/SK möglich):

-	aus Stahlblech lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

-	aus Stahlblech verzinkt (nur bei WDA-D)

Ballschutzkorb (-B0 / -BS)

-	ohne Ballschutzkorb (-B0)

-	mit Ballschutzkorb (-BS):

-	aus Stahlblech und Rundstahl lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

Blendring / Flanschring (-BN / -BR / -FR)

-	ohne Blendring (-BN)

-	mit Blendring (-BR):

-	aus Aluminium lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

-	mit Flanschring (-FR, nur möglich bei WDA-K-…-SK):

-	aus Edelstahl (V2A)

Drossel (-DV0 / -DV1 / -DV2)

-	ohne Drossel (-DV0)

-	mit Drossel (-DV1 / -DV2, nicht möglich mit Drallscheibe

-DS1 / -DS2) (nur NW 400 möglich):

-	aus Stahlblech lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

-	RAL-Farbton frei wählbar (gegen Mehrpreis, -xxxx)

-	aus Stahlblech verzinkt (nur bei WDA-D)

Stellantrieb (-E000-AA / -E…-AL/AR/AI)

-	ohne Stellantrieb (-E000-AA)

-	mit Stellantrieb (-E…, nur mit Schwenkkörper -SK möglich, Antrieb innen (-AI) in Verbindung mit Drallscheibe (-DS1/-DS2), Reduzierstück (-RS) oder Drossel (-DV) nur auf Anfrage möglich)

-	24 V AC / 3-Pkt. (Antrieb außen, nur für NW063-250) (-E047-AL/AR)

-	230 V AC / 3-Pkt. (Antrieb außen, nur für NW063-250) (-E048-AL/AR)

-	24 V AC / 0-10 V DC (Antrieb außen, nur für NW063-250) (-E049-AL/AR)

-	24 V AC / 3-Pkt. (Antrieb innen, nur für NW063-250) (-E090-AI)

-	24 V AC / 0-10 V DC (Antrieb innen, nur für NW063-250) (-E091-AI)

-	230 V AC / 3-Pkt. (Antrieb innen, nur für NW063-250) (-E092-AI)