Buse grande portée WDA

Textes d'appels d'offre

Buse grande portée pour la climatisation de locaux spacieux et élevés comme les halls, théâtres et salle de concerts. Grâce à sa forme conique, le corps de buse accélère le jet d'air et produit un jet stable.  On obtient ainsi une grande portée du jet d'air. Grâce à la construction intérieure des buses grande portée ne présentant pas d’arêtes vives et conçue pour faciliter l’écoulement du flux d’air, on peut atteindre des vitesses de sortie très élevées, une puissance acoustique très faible et une induction élevée. Les mesures effectuées et la documentation réalisée dans le laboratoire d'acoustique et d'analyse des flux de SCHAKO permettent de garantir des caractéristiques techniques fiables. Pour le refroidissement ou le chauffage. Diverses possibilités de raccordement et de montage, par ex. au mur, au plafond, à un conduit ou à des tuyaux. Composée de l'élément de buse en Zincor (seulement NW031-063) ou en aluminium (à partir de NW080) peint dans une couleur RAL (RAL 9010, blanc, standard). Elle convient pour l‘utilisation dans des installations VVS.

NW	Débits en m³/h pour:

35 dB(A)		40 dB(A)

031	58				71

040	92				110

045	108			130

050	120			145

063	205			245

080	315			370

087	340			420

100	400			485

125	720			900

160	1000			1220

175	1100			1350

200	1285			1550

250	1708			2070

400	4200			5000

Modèle : SCHAKO type WDA-N-...

-	Pour raccordement sur tube flexible, avec collerette de montage et manchon de raccordement

Modèle : SCHAKO type WDA-F-...

-	Pour raccordement sur tube agrafé, avec collerette de montage et manchon de raccordement

Modèle : SCHAKO type WDA-W-...

-	Pour montage plafonnier ou mural, avec collerette de montage et manchon de raccordement (impossible pour NW 400)

Modèle : SCHAKO type WDA-D-...

-	Pour raccordement sur conduit, avec collerette de montage

Modèle : SCHAKO type WDA-K-...

-	Pour raccordement à tube, avec raccord en forme de selle (impossible pour les NW 031 - 050 et NW 400)

Modèle : SCHAKO type WDA-R-...

Accessoires:

Élément pivotant (-S0 / -SK)

-	Sans élément pivotant (-S0)

-	Avec élément pivotant (-SK) :

-	Zincor peint (seulement NW031-045) :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

-	Aluminium peint (à partir de NW063) :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

Élément turbulateur (-DS0 / -DS1 / -DS2)

-	Sans élément turbulateur (-DS0)

-	Avec élément turbulateur (-DS1 / -DS2, impossible avec élément d'étranglement -DV1 / -DV2) :

-	En tôle d'acier peinte :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

-	En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D)

Pièce de réduction (-R0 / -RS)

-	Sans pièce de réduction (-R0)

-	Avec pièce de réduction (seulement possible pour WDA-W/D-…-S0/SK) :

-	En tôle d'acier peinte :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

-	En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D)

Panier protection pare-ballons (-B0 / -BS)

-	Sans panier protection pare-ballons (-B0)

-	Avec panier protection pare-ballons (-BS) :

-	En tôle d'acier et acier rond peints :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

Bague de décoration / bride annulaire (-BN / -BR / -FR)

-	Sans bague de décoration (-BN)

-	Avec bague de décoration (-BR) :

-	En aluminium peint :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

-	Avec bride annulaire (-FR, seulement possible pour WDA-K-…-SK) :

-	En acier inoxydable (V2A)

Élément d'étranglement (-DV0 / -DV1 / -DV2)

-	Sans élément d'étranglement (-DV0)

-	Avec élément d'étranglement (-DV1 / -DV2, impossible avec élément turbulateur -DS1 / -DS2) (seulement possible pour NW 400) :

-	En tôle d'acier peinte :

-	RAL 9010 (blanc) (-9010, standard)

-	Couleur RAL au choix (moyennant supplément, -xxxx)

-	En tôle d’acier galvanisée (seulement pour WDA-D)

Servomoteur (-E000-AA / -E…-AL/AR/AI)

-	Sans servomoteur (-E000-AA)

-	Avec servomoteur (-E…, seulement possible avec élément pivotant -SK, entraînement intérieur (-AI) en combinaison avec élément turbulateur (-DS1/-DS2), pièce de réduction (-RS) ou élément d'étranglement (-DV) uniquement possible sur demande)

-	24 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, seulement pour NW063-250) (-E047-AL/AR)

-	230 V CA / à 3 points (entraînement extérieur, seulement pour NW063-250) (-E048-AL/AR)

-	24 V CA / 0-10 V CC (entraînement extérieur, seulement pour NW063-250) (-E049-AL/AR)

-	24 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, seulement pour NW063-250) (-E090-AI)

-	24 V CA / 0-10 V CC (entraînement intérieur, seulement pour NW063-250) (-E091-AI)

-	230 V CA / à 3 points (entraînement intérieur, seulement pour NW063-250) (-E092-AI)