Weitwurfdüse WDAEX

Ausschreibungstexte

Weitwurfdüse mit ATEX-Zulassung zur Klimatisierung großer und hoher Räume, wie z.B. Hallen, Theater- oder Konzertsälen. Der konisch zulaufende Düsenkörper beschleunigt die Luft, und erzeugt einen stabilen Kernstrahl. Dadurch werden sehr große Wurfweiten erreicht. Die kantenfreie, strömungsoptimierte Innenkonstruktion der Weitwurfdüse ermöglicht sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten bei geringen Schallleistungen und hoher Induktion. Sicherheit und Garantie der technischen Daten durch Messungen und Dokumentation im SCHAKO eigenen Strömungs- und Akustiklabor. Für Kühl- und Heizfall geeignet. Vielfältige Anschluss- und Einbaumöglichkeiten wie Wand, Decke, Kanal oder Rohre. Be-stehend aus dem Düsenteil aus Aluminium mit einer hoch-wertigen Pulverbeschichtung im RAL-Farbton 9010, weiß (Standard). Geeignet zum Einsatz in VVS-Anlagen.

Fabrikat: SCHAKO Typ WDAEX-N-...

-	für Flexrohranschluss, mit Einbauring und Anschlussstutzen Sattelstutzen (NW 400 nicht möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ WDAEX-F-...

-	für Wickelfalzrohranschluss, mit Einbauring und Anschlussstutzen

Fabrikat: SCHAKO Typ WDAEX-W-...

-	für Decken-/Wandeinbau, mit Einbauring und Anschlussstutzen Sattelstutzen (NW 400 nicht möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ WDAEX-D-...

-	für Rohranbau, mit Sattelstutzen (NW 400 nicht möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ WDAEX-R-...

Zubehör:

Schwenkkörper (-S0 / -SK)

-	ohne Schwenkkörper (-S0)

-	mit Schwenkkörper (-SK):

-	Aluminium lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)

Blendring (-BN / -BR)

-	ohne Blendring (-BN)

-	mit Blendring (-BR):

-	aus Aluminium lackiert:

-	RAL 9010 (weiß) (-9010, Standard)