Grille grande portée WGA

Textes de soumission

La grille grande portée de type WGA-Q-F0-... est spéciale-ment adaptée pour la climatisation de locaux et

halls hauts et grands comme les salles polyvalentes. L'insufflation d'air pulsé à haute induction obtenue

grâce aux nombreuses buses à haute vitesse d'expulsion permettant d'atteindre de gran-des longueurs de

jet, une bonne orientation du jet à l'aide de la forme optimale de la buse, le tout pour une faible puissance

acoustique. Une souplesse élevée grâce aux no-mbreuses possibilités de montage. Montage mural, plafon

nier, sur plénums de raccordement et dans des conduits. Les deux cas, refroidissement et chauffage, sont

réalisables. Uti-lisable dans des installations à débit variable de 100 % à 40 %. Boîtier en tôle d'acier, avec

revêtement par poudre de haute qualité en couleur RAL (RAL 9010 [blanc, standard], RAL 9005 [noir], RAL

9006 [aluminium blanc] ou RAL 9007 [aluminium gris] ou une couleur RAL à choisir librement). Bu-ses fixes

en matière plastique de couleur comparable à RAL 9010 (-DW, blanc, standard), RAL 9005 (-DS, noir), RAL

9006 (-DA, aluminium blanc) ou RAL 9007 (-DG, aluminium gris). Avec montage à vis apparentes (standard,

-SM) ou montage à vis cachées (-VM).

Modèle : SCHAKO type WGA-Q-F0-...

-	Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et conduits, avec buses réglables manuellement et individu-ellement, plage de pivotement 45°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (standard, -SM) ou montage à vis cachées (-VM).

Modèle : SCHAKO type WGA-Q-V0-...

-	Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et conduits, avec buses réglables manuellement et ensem-ble, plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VG-...

-	Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et conduits, avec buses réglables par moteur et ensemble, plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (-SM).

Avec servomoteur électrique :

-	Commande à 3 points (-E080) 230 V CA

-	Signal de réglage Y, 24 V CA, 0-10 V CC (-E081) (standard)

-	Commande à 3 points (-E082) 24 V CA.

Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VE-...

-	Montage mural, plafonnier, plénums de raccordement et conduits, avec buses réglables ensemble par ther-mocouple, plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage - sans énergie électrique. À une température d'air soufflé de 20 °C ou moins, les buses se trouvent en position de refroidissement avec une direction de souff-lage vers le haut (angle d'inclinaison max. 17°). À une température d'air soufflé de 35 °C ou plus, les buses se trouvent en position de chauffage avec une direction de soufflage vers le bas (angle d'inclinaison max. -17°). Sur la plage de températures entre 20 °C et 35 °C, la rangée de buses est ajustée de façon linéaire. Avec montage à vis apparentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-Q-VT-...

-	En version à bande (-B) (possible uniquement pour WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…)

-	En 2 parties (BL ≤ 2025)

-	En plusieurs parties (BL > 2025)

Accessoires :

-	Avec protection pare-ballons (-BS) intégrée dans le boîtier en acier profilé (avec revêtement par poudre en couleur du boîtier).

-	Avec registre à glissière (-SS-K) pour la régulation du dé-bit d'air, en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, réglable sur le côté (impossible pour AK et VM).

-	avec plénum de raccordement (-AK), en tôle d'acier gal-vanisée à chaud, avec manchon de raccordement sur le côté.

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour faciliter la 	régulation du volume d'air sans démontage de la gril-le.

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), sur le plénum de raccordement, en caoutchouc spécial

-	Isolation thermique

-	intérieure (-li)

-	extérieure (-la)

-	Contre-traverse en tôle d'acier galvanisée (montage à vis cachées).

-	Contre-traverse avec montage à vis cachées (-GT, lot de deux), en tôle d'acier galvanisée (impossible en combi-naison avec AK, possible uniquement pour WGA-Q-F0-… et WGA-Q-V0-…).

La grille grande portée de type WGA-R-F0-... est spéciale-ment adaptée pour la climatisation de locaux et halls hauts et

grands comme les salles polyvalentes. L'insufflation d'air pulsé à haute induction obtenue grâce aux nombreuses buses

à haute vitesse d'expulsion permettant d'atteindre de gran-des longueurs de jet, une bonne orientation du jet à l'aide de

la forme optimale de la buse, le tout pour une faible puissance acoustique.

Montage dans des conduits ronds. Les deux cas, refroidisse-ment et chauffage, sont réalisables. Utilisable dans des in

stallations à débit variable de 100 % à 40 %. Boîtier en tôle d'acier, avec revêtement par poudre de haute qualité en cou

leur RAL (RAL 9010 [blanc, standard], RAL 9005 [noir], RAL 9006 [aluminium blanc] ou RAL 9007 [aluminium gris] ou

une couleur RAL à choisir librement). Buses fixes en matière plas-tique de couleur comparable à RAL 9010 (-DW, blanc,

stan-dard), RAL 9005 (-DS, noir), RAL 9006 (-DA, aluminium blanc) ou RAL 9007 (-DG, aluminium gris). Avec montage

à vis ap-parentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-R-F0-...

-	Montage dans des conduits ronds avec buses réglables manuellement et individuellement, plage de pivotement 45°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-R-V0-...

-	Montage dans des conduits ronds avec buses réglables manuellement et ensemble, plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance acoustique et la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis appa-rentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-R-VG-...

-	Montage dans des conduits ronds avec buses réglables par moteur et ensemble, plage de pivotement 34°, sans modification de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage. Avec montage à vis apparentes (-SM).

Avec servomoteur électrique :

-	Commande à 3 points (-E080) 230 V CA.

-	Signal de réglage Y, 24 V CA, 0-10 V CC (-E081) (standard)

-	Commande à 3 points (-E082) 24 V CA.

Modèle : SCHAKO type WGA-R-VE-...

-	Montage sur conduits, avec buses réglables ensemble par thermocouple, plage de pivotement 34°, sans modificati-on de la puissance acoustique et de la perte de charge en cas de réglage – sans énergie électrique. À une tempéra-ture d'air soufflé de 20 °C ou moins, les buses se trouvent en position de refroidissement avec une direction de soufflage vers le haut (angle d'inclinaison max. 17°). À une température d'air soufflé de 35 °C ou plus, les buses se trouvent en position de chauffage avec une direction de soufflage vers le bas (angle d'inclinaison max. -17°). Sur la plage de températures entre 20 °C et 35 °C, la rangée de buses est ajustée de façon linéaire. Avec mon-tage à vis apparentes (-SM).

Modèle : SCHAKO type WGA-R-VT-...

Accessoires :

-	Avec protection pare-ballons (-BS) intégrée dans le boîtier en acier profilé (avec revêtement par poudre en couleur du boîtier).

-	Avec registre à glissière (-SS-K) pour la régulation du dé-bit d'air, en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement, réglable sur le côté. (impossible avec AK).