Bocchetta ad ugelli per lancio profondo WGA

Testo per capitolato

Bocchetta ad ugelli per lancio profondo tipo WGA-Q-F0-... particolarmente adatta per la climatizzazione di grandi am-bienti come sale polifunzionali. Il numero di ugelli garantisce un lancio di mandata ad alta induzione e ad alta velocità e, nel contempo, un livello sonoro minimo per ottenere un lan-cio profondo grazie alla conformazione degli ugelli.

Elevata flessibilità grazie alle tante possibilità di montaggio. Montaggio a parete, a soffitto, camera di raccordo o a canali. Il diffusore può essere impiegato sia in regime di raffredda-mento che di riscaldamento. Possibile impiego in impianti VVS (100 % - 40 %). Involucro costituito in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere in una colorazione RAL (RAL 9010 [bianco, standard], RAL 9005 [nero], RAL 9006 [bianco allum-inio], RAL 9007 [grigio alluminio] oppure tonalità RAL a scel-ta). Ugelli fissi in plastica, colore simile a RAL 9010 (-DW, bi-anco, standard), RAL 9005 (-DS, nero), RAL 9006

(-DA, bianco alluminio) o RAL 9007 (-DG, grigio alluminio). Con montaggio con viti a vista (standard, -SM) o nascoste

(-VM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-Q-F0-...

-	Montaggio a parete, soffitto, camera di raccordo e in canali, con ugelli regolabili manualmente 	singolarmente, grado di inclinazione 45° senza alterazione del livello so-noro e della perdita di carico in 	caso 	di regolazione. Con montaggio con viti a vista (standard, -SM) o nascoste (-VM).

Prodotto: SCHAKO Tipo WGA-Q-V0-...

-	Montaggio a parete, soffitto, camera di raccordo e in canali, con ugelli regolabili manualmente in blocco, 	grado di inclinazione 34° senza alterazione del livello sonoro e della perdita di carico in caso di 	regolazione. 	Con mon-taggio viti a vista (-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-Q-VG-...

-	Montaggio a parete, soffitto, camera di raccordo e in canali, con ugelli regolabili mediante motore in 	blocco, grado 	di inclinazione 34° senza alterazione del livello so-noro e della perdita di carico in caso di 	regolazione. Con 	montaggio viti a vista (-SM).

Con servomotore elettrico

-	comando a 3 punti (-E080) 230 V AC

-	segnale di comando Y, 24 V AC, 0-10 V DC (-E081)

(standard)

-	comando a 3 punti (-E082) 24 V AC.

Marca: SCHAKO tipo WGA-Q-VE-...

-	Montaggio a parete, soffitto, camera di raccordo e in canali, con ugelli regolabili in blocco con 	termoelemento, grado 	di inclinazione 34° senza alterazione del livello so-noro e della perdita di carico in 	caso di regolazione - senza 	energia elettrica. Con una temperatura dell´aria di mandata di 20 °C o 	inferiore, gli ugelli sono in posizione di 	raffreddamento con direzione del lancio verso l´alto (angolo 	massimo di 17°). Con temperatura dell´aria di 	mandata di 35 °C o superiori, gli ugelli sono in posizione di 	riscaldamento con lancio verso il basso (angolo 	mas-simo -17°). Alle temperature comprese fra 20 e 35 	°C, le file di ugelli si posizionano orizzontalmente. Con 	mon-taggio viti a vista (-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-Q-VT-...

-	a nastro (-B) (solo WGA-Q-F0-… / WGA-Q-V0-…)

-	2 elementi (BL ≤ 2025)

-	a più componenti (BL > 2025)

Accessori:

-	con protezione antiurto (-BS) integrata nell'involucro in acciaio profilato (verniciato a polvere nella stessa tona-lità 	dell´involucro).

-	con serranda a scorrimento (-SS) per regolare la portata d'aria dal locale, costituita da lamiera d'acciaio zincata 	elettroliticamente (non possibile in combinazione con camera di raccordo e montaggio a viti nascoste).

-	con camera di raccordo (-AK), costituita da lamiera d´acciaio zincató a fuoco con manicotto laterale.

-	con serranda di taratura (-DK1) all'interno della camera di raccordo, regolabile dal basso per una faci-le 			regolazione della portata d'aria senza smontare la griglia.

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) sulla camera di raccordo.

-	con isolamento termico

-	 interno (-li)

-	 esterno (-la)

-	controtraversa VM in lamiera d´acciaio zincato.

-	traversa VM (-GT, coppia) in lamiera d'acciaio zincato (non possibile in combinazione con camera di raccordo e solo 	per WGA-Q-F0-… e WGA-Q-V0-…).

Bocchetta ad ugelli per lancio profondo tipo WGA-R-F0-... particolarmente adatta per la climatizzazione di grandi am-bienti come sale polifunzionali. Il numero di ugelli garantisce un lancio di mandata ad alta induzione e ad alta velocità e, nel contempo, un livello sonoro minimo per ottenere un lan-cio profondo grazie alla conformazione degli ugelli.

Montaggio in canali circolari Il diffusore può essere impiega-to sia in regime di raffreddamento che di riscaldamento. Possibile impiego in impianti VVS (100 % - 40 %). Involucro costituito in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere in una colorazione RAL (RAL 9010 [bianco, standard], RAL 9005 [nero], RAL 9006 [bianco alluminio], RAL 9007 [grigio allumi-nio] oppure tonalità RAL a scelta). Ugelli fissi in plastica, co-lore simile a RAL 9010 (-DW, bianco, standard), RAL 9005 (-DS, nero), RAL 9006 (-DA, bianco alluminio) o RAL 9007 (-DG, grigio alluminio). Con montaggio viti a vista (-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-R-F0-...

-	Montaggio in canali circolari con ugelli singolarmente re-golabili manualmente, grado di inclinazione 45° 	senza alterazione del livello sonoro e della perdita di 	carico in caso di regolazione. Con montaggio viti a vista 	(-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-R-V0-...

-	Montaggio in canali circolari, con ugelli regolabili manu-almente in blocco, grado di oscillazione 34° senza altera-	zione del livello sonoro e della perdita di carico durante la regolazione. Con montaggio viti a vista (-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-R-VG-...

-	Montaggio in canali circolari, con ugelli regolabili in bloc-co mediante motore, grado di oscillazione 34° senza 	alterazione del livello sonoro e della perdita di carico durante la regolazione. Con montaggio viti a vista (-SM).

Con servomotore elettrico

-	comando a 3 punti (-E080) 230 V AC.

-	segnale di comando Y, 24 V AC, 0-10 V DC (-E081)

(standard)

-	comando a 3 punti (-E082) 24 V AC.

Marca: SCHAKO tipo WGA-R-VE-...

-	Montaggio in canali circolari con ugelli regolabili in bloc-co mediante termoelemento, grado di oscillazione 34° senza 	alterazione del livello sonoro e della perdita di carico durante la regolazione - senza energia elettrica. Con una 	temperatura dell´aria di mandata di 20 °C o infe-riore, gli ugelli sono in posizione di raffreddamento con direzione del 	lancio verso l´alto (angolo massimo di 17°). Con temperatura dell´aria di mandata di 35 °C o superi-ori, gli ugelli sono 	in posizione di riscaldamento con lan-cio verso il basso (angolo massimo -17°). Alle tempera-ture comprese fra 20 e 	35 °C, le file di ugelli si posiziona-no orizzontalmente. Con montaggio viti a vista (-SM).

Marca: SCHAKO tipo WGA-R-VT-...

Accessori:

-	con protezione antiurto (-BS) integrata nell'involucro in acciaio profilato (verniciato a polvere nella stessa tona-lità 	dell´involucro).

-	con serranda a scorrimento (-SS) per regolare la portata d'aria dal locale, costituita da lamiera d'acciaio zincato 	elettroliticamente. (Non possibile in combinazione con camera di raccordo).