Rundrohr-Weitwurfgitter WGARR

Ausschreibungstext

Rundrohr-Weitwurfgitter für Zuluft, passend zum Anschluss an DIN-Rohre. Mit integrierten, manuell einzeln verstellbaren Düsen, Schwenkbereich 45°.

Fabrikat: SCHAKO Typ WGARR

-	Nennweite:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Länge

-	1-teilig: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	2-teilig: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Material und Lackierung (Rundrohr):

-	Stahlblech verzinkt (-SV-0000).

-	Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) (Standard, -SB-9010).

-	Stahlblech lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-SB-xxxx) (Farbton immer 4-stellig).

-	Düsenfarbe:

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9006 (weißaluminium) (-DA).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9007 (graualuminium) (-DG).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9005 (schwarz, Standard) (-DS).

-	Kunststoff ähnlich Farbton RAL 9010 (weiß) (-DW).

-	Düsenreihen

-	eine Düsenreihe (-1)

-	zwei Düsenreihen (-2) (ab NW 400 möglich)

-	Einbauposition

-	3 Uhr (-3U)

-	6 Uhr (-6U, Standard)

-	9 Uhr (-9U)

-	12 Uhr (-0U)

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	Befestigungsbohrung

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0)

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 mm (-BB, Standard)

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Schlitzschieber:

-	ohne Schlitzschieber (-SN, Standard).

-	mit integriertem Schlitzschieber (-SS), zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung, hergestellt aus dem Material, aus welchem das Rundrohr besteht.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0, Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

weiteres Zubehör siehe separate Dokumentation "Zubehör Rundrohrsystem".