Unidad multitobera de largo alcance de conducto circular

Textos de especificación

Unidad multitobera de gran alcance para impulsión, compatible para la conexión a conductos DIN. Con toberas integradas, ajustables individualmente de forma manual, radio de giro de 45 °.

Modelo: SCHAKO tipo WGARR

-	Diámetro nominal:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longitud

-	1 tramo: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	2 tramos: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Material y barniz (conducto circular):

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-0000).

-	Chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco) (estándar, -SB-9010).

-	Chapa de acero lacado en color RAL de libre elección (-SB-xxxx) (color siempre de 4 caracteres).

-	Color de las toberas:

-	Plástico en color similar a RAL 9006 (aluminio blanco) (-DA).

-	Plástico en color similar a RAL 9007 (aluminio gris) (-DG).

-	Plástico en color similar a RAL 9005 (negro, estándar) (-DS).

-	Plástico en color similar a RAL 9010 (blanco) (-DW).

-	Hileras

-	Una fila de toberas (-1)

-	Dos filas de toberas (-2) (solo es posible a partir del NW 400)

-	Posición de montaje

-	3 horas (-3U)

-	6 horas (-6U, estándar)

-	9 horas (-9U)

-	12 horas (-0U)

-	Posibilidades de fijación:

-	Orificio de fijación

-	sin orificio de fijación (-B0)

-	Con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar) (Preparado para suspensión mediante vástago roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Compuerta corredera de regulación:

-	Sin compuerta corredera de regulación (-SN, estándar).

-	Con compuerta corredera de regulación (-SS) integrada para la regulación sencilla del volumen de aire y de la red de conductos, fabricada en el mismo material que el conducto circular.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0, estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Para más información acerca del resto de los accesorios, consulte el documento «Accesorios sistema de conductos circulares».