Grille grande portée pour conduit rond type WGARR

Textes de soumission

Grille grande portée pour conduit rond pour air soufflé, conçue pour le raccordement à des conduits DIN. Avec buses intégrées réglables manuellement et individuellement, plage de pivotement 45°.

Modèle : SCHAKO type WGARR

-	Section nominale :

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Longueur

-	En 1 partie : 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	En 2 parties : 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Matériau et peinture (conduit rond) :

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV-0000).

-	Tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (standard, -SB-9010).

-	Tôle d'acier peinte, couleur RAL au choix (-SB-xxxx) (pour spécifier la couleur, utiliser toujours un code à

4 chiffres).

-	Couleur des buses :

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9006 (aluminium blanc) (-DA).

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9007 (aluminium gris) (-DG).

-	Matière plastique, couleur similaire à RAL 9005 (noir, standard) (-DS).

- Matière plastique, couleur similaire à RAL 9010 (blanc) (-DW).

-	Rangées de buses

-	une rangée de buses (-1)

-	deux rangées de buses (-2) (possible à partir de NW 400)

-	Position de montage

-	3 heures (-3U)

-	6 heures (-6U, standard)

-	9 heures (-9U)

-	12 heures (0U)

-	Possibilités de fixation :

-	Perçage de fixation

-	sans perçage de fixation (-B0)

-	Avec perçage de fixation ø11,5 (-BB, standard) (Préparée pour la suspension au moyen d'une tige

filetée et d'un écrou M8, à fournir par le client.)

Accessoires (moyennant supplément) :

-	Registre à glissière :

-	Sans registre à glissière (-SN, standard).

-	Avec registre à glissière (-SS) intégré pour faciliter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits,

fabriqué du même matériau que le conduit rond.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0, standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), pour les deux côtés, en EPDM.

Accessoires supplémentaires, voir documentation séparée « Accessoires système de conduits ronds ».