Tronco di canale circolare con bocchetta per lancio profondo WGARR

Teso per capitolato

Tronco di canale circolare con diffusore ad ugelli integrato per mandata aria, adatto per collegamento con canali DIN. Con ugelli orientabili manualmente e singolarmente fino a un angolo di 45°.

Prodotto: SCHAKO Tipo WGARR

-	Grandezza nominale:

-	200 mm (-200)

-	224 mm (-224)

-	250 mm (-250)

-	280 mm (-280)

-	315 mm (-315)

-	355 mm (-355)

-	400 mm (-400)

-	450 mm (-450)

-	500 mm (-500)

-	560 mm (-560)

-	630 mm (-630)

-	Lunghezza

-	Unico pezzo: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	Diviso in 2 pezzi: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Materiale e verniciatura (canale circolare):

-	lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000).

-	Lamiera d'acciaio, verniciata RAL 9010 (bianco) (standard, -SB-9010).

-	lamiera d'acciaio verniciata in colorazione RAL a scelta (-SB-xxxx) (-codice colore a 4 posizioni).

-	Colore ugelli

-	Plastica in colore simile a RAL 9006 (alluminio bianco) (-DA).

-	Plastica in colore simile a RAL 9007 (alluminio grigiastro) (-DG).

-	plastica in colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-DS).

-	Plastica in colore simile a RAL 9010 (bianco) (-DW).

-	File ugelli

-	una fila di ugelli (-1)

-	due file di ugelli ((-2) possibile da NW 400)

-	Posizione di montaggio

-	ore 3 (-3U)

-	ore 6 (-6U, standard)

-	ore 9 (-9U)

-	ore 12 (-0U)

-	Possibilità di fissaggio:

-	Foro di fissaggio

-	senza foro di fissaggio (-B0)

-	con foro di fissaggio ø11,5 mm (-BB, standard). (Predisposto per la sospensione mediante asta filettata e dado M8, da installare a cura del cliente.)

Accessori (con sovrapprezzo)

-	Serranda a scorrimento:

-	senza serranda a scorrimento (-SN, standard).

-	con serranda a scorrimento integrata (-SS) per regolare facilmente la portata aria e la rete aeraulica, realizzata nello stesso materiale del canale circolare.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard).

-	con guarnizione di tenuta (-GD1), bilaterale, in EPDM.

per altri accessori, vedere la documentazione separata "Accessori sistema a canale circolare".