Wandquellauslass WQA

Ausschreibungstexte

Wandquellauslass Typ WQA, mit abnehmbarem perforiertem Frontmantel zur leichten Reinigung nach VDI 6022. Geeignet zur turbulenzarmen Zulufteinbringung mit geringer Ausblasgeschwindigkeit. Bestehend aus Gehäuse und Frontgitter aus

Stahlblech verzinkt (Standard) oder Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Zur gleichmäßigen Luftverteilung ist ein austauschbares Filtervlies aus synthetischer Faser wahlweise ein Luftverteilblech aus perforiertem Stahlblech eingebaut. Der Quellauslass kann auch mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbton ausgeführt werden. Geeignet zum An- oder Einbau in Wände.

-	mit rundem Anschlußstutzen.

Fabrikat: SCHAKO Typ WQA-R-...

-	mit eckigem Anschlußstutzen.

Fabrikat: SCHAKO Typ WQA-K-...

Ausführungen:

-	WQA-...-O-...:	Anschlußstutzen oben

-	WQA-...-U-...:	Anschlußstutzen unten

-	WQA-...-H-...:	Anschlußstutzen hinten

-	WQA-...-L-...:	Anschlußstutzen seitlich links

-	WQA-...-R-...:	Anschlußstutzen seitlich rechts

-	WQA-...-...-FT-...:	mit Filtertasche (Standard)

-	WQA-...-...-LV-...:	mit Luftverteilblech (Standard bei WQA-...-H)

-	WQA-...-H-FV-...:	mit Filtervlies

Zubehör:

-	Gummilippendichtung (-GD1) aus Spezialgummi (nur WQA-R-...).

-	Schlitzschieber (-SS) zur einfachen Luftmengenregulierung (nur WQA-K-....).

-	Drosselelement (-DV1) zur einfachen Luftmengenregulierung (nur WQA-R-...).