Muurverdringingsrooster WQA

Aanbestedingstekst

Het muurverdringingsrooster van het type WQA, met verwijderbare geperforeerde frontmantel voor eenvoudige reiniging overeenkomstig VDI 6022. Geschikt voor inbrenging luchttoevoer zonder turbulentie met geringe uitblaassnelheid. Bestaande uit een behuizing en frontrooster van verzinkt plaatstaal (standaard), gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) of roestvrij staal gelakt in de kleur zandzilver. Voor de gelijkmatige luchtverdeling is een vervangbaar filtervlies uit synthetische vezel, facultatief een luchtverdeelplaat uit geperforeerd plaatstaal, ingebouwd. Het muurrooster kan ook hoogwaardig poedergespoten worden in een RAL-kleurtoon. Geschikt voor aan- en inbouw in wanden.

-	met ronde aansluitaftakking.

Product: SCHAKO type WQA-R-...

-	met hoekige aansluitaftakking.

Product: SCHAKO type WQA-K-...

Uitvoeringen:

-	WQA-...-O-...:	aansluitaftakking bovenaan

-	WQA-...-U-...:	aansluitaftakking onderaan

-	WQA-...-H-...:	aansluitaftakking achteraan

-	WQA-...-L-...:	aansluitaftakking linkerkant

-	WQA-...-R-...:	aansluitaftakking rechterkant

-	WQA-...-...-FT-...:	met filterzak (standaard)

-	WQA-...-...-LV-...:	met luchtverdeelplaat (standaard bij WQA-...-H)

-	WQA-...-H-FV-...:	met filtervlies

Toebehoren:

-	rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber (alleen WQA-R-...).

-	Schuifregister (-SS), voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid (alleen WQA-K-...).

-	Klepelement (-DV1) voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid (alleen WQA-R-...).