Diffuseur à déplacement d'air mural WQA

Textes d’appels d’offre

Diffuseur à déplacement d'air mural de type WQA est muni d'une partie frontale en tôle perforée, démontable pour faciliter le nettoyage d'après VDI 6022. Convient au soufflage d'air sans turbulence à faible vitesse de soufflage. Composé d'un boîtier et d'une grille frontale en tôle d'acier galvanisée (standard) ou tôle d'acier peinte en couleur RAL 9010 (blanc) ou acier inoxydable peint en couleur argent sablé. Un non-tisse pour filtre échangeable en fibres synthétiques, ou en option une tôle de répartition en tôle d'acier perforée est installée pour permettre la répartition uniforme de l'air. Le diffuseur à déplacement d'air mural peut également être fabriqué avec un revêtement par poudre de haute qualité , couleur RAL. Il convient au montage mural.

-	Avec manchon de raccordement rond.

Modèle: SCHAKO type WQA-R-...

-	Avec manchon de raccordement rectangulaire.

Modèle: SCHAKO type WQA-K-...

Versions:

-	WQA-...-O-... :	Manchon de raccordement, en haut

-	WQA-...-U-... :	Manchon de raccordement situé en dessous

-	WQA-...-H-... :	Manchon de raccordement, derrière

-	WQA-...-L-... :	Manchon de raccordement, sur la face latérale gauche

-	WQA-...-R-... :	Manchon de raccordement, sur la face latérale droite

-	WQA-...-...-FT-... :	avec poche filtrante (standard)

-	WQA-...-...-LV-... :	Avec tôle de répartition d'air (standard pour WQA-...-H)

-	WQA-...-H-FV-... :	Avec non-tissé pour filtre

Accessoires:

-	Joint à lèvres en caoutchouc spécial (-GD1), en caoutchouc spécial (seulement WQA-R-...).

-	Registre à glissière (-SS) pour faciliter la régulation du débit d'air (seulement WQA-K-...).

-	Élément de réglage (-DV1) pour faciliter la régulation du débit d'air (seulement WQA-R-...).ent

WQA-R-...).