Luftdurchlass ZMD

Ausschreibungstext

Luftdurchlass mit hoher Induktionswirkung, schwerentflammbar. Bestehend aus Düsenkopf mit kreisförmig angeordneten Öffnungen aus Kunststoff (Polystyrol 4754) mit integrierter verstellbarer Stellscheibe und Einbaustutzen.

Fabrikat: SCHAKO Typ ZMD-100 /-150

Ausführung:

ZMD-...-D00	=	Einbaustutzen für Deckeneinbau (ohne Blendring)

ZMD-...-D01	=	Einbaustutzen für Deckeneinbau (mit Blendring)

ZMD-...-K00	=	Einbaustutzen für Kanaleinbau (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-K01	=	Einbaustutzen für Kanaleinbau mit Schöpflamelle (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RA0	=	Einbaustutzen für Rundrohreinbau ø R220-280 mm (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RA1	=	Einbaustutzen für Rundrohreinbau ø R220-280 mm mit Schöpflamelle (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RB0	=	Einbaustutzen für Rundrohreinbau ø R290-540 mm (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RB1	=	Einbaustutzen für Rundrohreinbau ø R290-540 mm mit Schöpflamelle (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RC0	=	Einbaustutzen für Rundrohreinbau ø R550-2000 mm (nur ohne Blendring möglich)

ZMD-...-RC1	=	für Rundrohreinbau ø R550-2000 mm mit Schöpflamelle (nur ohne Blendring möglich)

Befestigung:

-	Schraubmontage (-SM)

-	Schrauben sind bauseits zu stellen.

Zubehör:

-	Stopfen zur Strahlbildkorrektur (-X)

-	Blechkragen ø490mm (-BK1) (nicht möglich bei Deckeneinbau -D00 / -D01).