Diffuseur d'air ZMD

Textes de soumission

Diffuseur d'air à effet d'induction élevé et difficilement inflammable. Composé d'une tête de buse en plastique (polystyrène 4754) avec des trous disposés en forme de cercle, avec disque de réglage intégré ajustable et manchon de montage.

Modèle : SCHAKO, type ZMD-100 /-150

Version :

ZMD-...-D00=	Manchon de montage pour montage plafonnier (sans bague de décoration)

ZMD-...-D01=	Manchon de montage pour montage plafonnier (avec bague de décoration)

ZMD-...-K00=	Manchon de montage pour montage sur conduit (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-K01=	Manchon de montage pour montage sur conduit avec pelle (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RA0=	Manchon de montage pour montage sur conduit rond ø R220-280 mm (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RA1=	Manchon de montage pour montage sur conduit rond ø R220-280 mm avec pelle (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RB0=	Manchon de montage pour montage sur conduit rond ø R290-540 mm (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RB1=	Manchon de montage pour montage sur conduit rond ø R290-540 mm avec pelle (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RC0=	Manchon de montage pour montage sur conduit rond ø R550-2000 mm (seulement possible sans bague de décoration)

ZMD-...-RC1=	pour montage dans conduit rond ø R550-2000 mm avec pelle (seulement possible sans bague de décoration)

Fixation :

-	Montage à vis apparentes (-SM)

-	Vis à fournir par le client.

Accessoires :

-	Bouchon pour corriger le jet (-X)

-	Collerette en tôle ø490mm (-BK1) (impossible pour montage plafonnier -D00 / -D01)