Zubehör Rundrohrsystem RR-Zubehör

Ausschreibungstexte

-	Blindrohr (-BLR)

-	Bogen gepresst (-BGE)

-	Segment Bogen (-BSE)

-	Reduzierung symmetrisch (-USE)

-	Reduzierung asymmetrisch (-UAE)

-	T-Stück 90° (-ATE)

-	Schubrosette (SRO)

-	Endabdeckung gerade (-EG)

-	Verbindungsmuffe (-MUF)

Blindrohr BLR, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BLR-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Länge:

-	1-teilig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-teilig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

-	Befestigungsmöglichkeiten:

-	ohne Befestigungsbohrung (-B0).

-	mit Befestigungsbohrung ø11,5 (-BB, Standard).

(Vorbereitet für Abhängung durch Gewindestange und Mutter M8, welche bauseits zu stellen sind.)

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Bogen gepresst BGE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BGE-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Winkel:

-	Winkel 30° (-30).

-	Winkel 45° (-45).

-	Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Segment Bogen BSE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ BSE-...

-	Nennweite:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Winkel:

-	Winkel 15° (-15).

-	Winkel 30° (-30).

-	Winkel 45° (-45).

-	Winkel 60° (-60).

-	Winkel 90° (-90).

Bogen mit abweichenden Gradangaben (α) nicht möglich.

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Reduzierung, symmetrisch USE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ USE-...

-	Nennweite:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Reduzierung, asymmetrisch UAE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ UAE-...

-	Nennweite:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

T-Stück ATE, nach DIN EN1506, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ ATE-...

-	Nennweite:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer     4-stellig).

Zubehör (gegen Mehrpreis):

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), beidseitig, aus EPDM.

Schubrosette SRO, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ SRO-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Endabdeckung gerade EG, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ EG-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).

Verbindungsmuffe MUF, passend zum Anschluss an DIN-Rohre.

Fabrikat: SCHAKO Typ MUF-...

-	Nennweite:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Breite:

-	70 mm (-070) (Verbindung Rundrohr/Rundrohr, Blindrohr/Blindrohr).

-	75 mm (-075) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d200-d224).

-	80 mm (-080) (Verbindung Formstück/Formstück d200-d224).

-	95 mm (-095) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Form-stück d250-d355).

-	115 mm (-115) (Verbindung Rundrohr/Blindrohr mit Formstück d400-d500).

-	120 mm (-120) (Verbindung Formstück/Formstück d250-d355).

-	160 mm (-160) (Verbindung Formstück/Formstück d400-d500).

-	Material und Lackierung:

-	Stahlblech verzinkt (-SV-000) (gegen Mehrpreis).

-	Stahlblech (-SB-...):

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, Standard) (-9010).

-	lackiert im RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, immer 4-stellig).