Accesorios sistema de conductos circulares, accesorios RR

Textos de especificación

-	Tubo ciego (-BLR)

-	Codo liso (-BGE)

-	Codo segmentado (-BSE)

-	Reducción simétrica (-USE)

-	Reducción asimétrica (-UAE)

-	Pieza en T 90° (-ATE)

-	Embellecedor (SRO)

-	Tapa final recta (-EG)

-	Manguito de unión (-MUF)

Tubo ciego BLR, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BLR-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Longitud:

-	1 tramo:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2 tramos:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

-	Posibilidades de fijación:

-	sin orificio de fijación (-B0).

-	con orificio de fijación ø11,5 mm (-BB, estándar). (Preparado para suspensión mediante vástago roscado y tuerca M8, a cargo del cliente).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Codo liso BGE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BGE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Ángulo:

-	Ángulo de 30 ° (-30).

-	Ángulo de 45 ° (-45).

-	Ángulo de 90 ° (-90).

Codos con grados divergentes (a) no disponibles.

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Codo segmentado BSE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo BSE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Ángulo:

-	Ángulo de 15 ° (-15).

-	Ángulo de 30 ° (-30).

-	Ángulo de 45 ° (-45).

-	Ángulo de 60 ° (-60).

-	Ángulo de 90 ° (-90).

Codos con grados divergentes (a) no disponibles.

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Reducción, simétrica USE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo USE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Reducción, asimétrica UAE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo UAE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Pieza en T ATE, según DIN EN1506, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo ATE-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Accesorios (con precio adicional):

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	con junta labial de goma (-GD1), bilateral, de EPDM.

Embellecedor SRO, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo SRO-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Tapa final recta EG, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo EG-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).

Manguito de unión MUF, compatible para la conexión a conductos según DIN.

Modelo: SCHAKO tipo MUF-...

-	Diámetro nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Anchura:

-	70 mm (-070) (conexión conducto circular/conducto circular, tubo ciego/tubo ciego).

-	75 mm (-075) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d200-d224).

-	80 mm (-080) (conexión codo/codo d200-d224).

-	95 mm (-095) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d250-d355).

-	115 mm (-115) (conexión conducto circular/tubo ciego con codo d400-d500).

-	120 mm (-120) (conexión codo/codo d250-d355).

-	160 mm (-160) (conexión codo/codo d400-d500).

-	Material y barniz:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV-000) (con precio adicional).

-	Chapa de acero (-SB-...):

-	Lacado en color RAL 9010 (blanco, estándar) (-9010).

-	Lacado en color RAL de libre elección (-xxxx, siempre de 4 caracteres).