Toebehoor ronde-buis-systeem RR-toebehoren

Aanbestedingsteksten

Aanbestedingsteksten

-	Blinde buis (-BLR)

-	Geperste boog (-BGE)

-	Segment bocht (-BSE)

-	Reductie symmetrisch (-USE)

-	Reductie asymmetrisch (-UAE)

-	T-stuk 90° (-ATE)

-	Schuifrozet (SRO)

-	eindafdekking recht (-EG)

-	Verbindingsmof (-MUF)

Blinde buis BLR, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BLR-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Lengte:

-	1-delig:

500 mm / 750 mm / 1000 mm (-0500 / -0750 / -1000).

-	2-delig:

1500 mm / 1750 mm / 2000 mm (-1500 / -1750 / -2000).

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

-	Bevestigingsmogelijkheden:

-	zonder bevestigingsboring (-B0).

-	met bevestigingsboring ø11,5 (-BB, standaard). (Voorbereid voor ophanging met schroefdraadstang en moer M8, die door de installateur moeten worden geplaatst.)

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Bocht geperst BGE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BGE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	Hoek:

-	Hoek 30° (-30).

-	Hoek 45° (-45).

-	Hoek 90° (-90).

Bocht met afwijkende graadaanduidingen (a) niet mogelijk.

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Segment bocht BSE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type BSE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Hoek:

-	Hoek 15° (-15).

-	Hoek 30° (-30).

-	Hoek 45° (-45).

-	Hoek 60° (-60).

-	Hoek 90° (-90).

Bocht met afwijkende graadaanduidingen (a) niet mogelijk.

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Reductie, symmetrisch USE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type USE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Reductie, asymmetrisch UAE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type UAE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 224-200 (-224-200)

-	NW 250-200 (-250-200)

-	NW 280-200 (-280-200)

-	NW 315-200 (-315-200)

-	NW 315-250 (-315-250)

-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 450-280 (-450-280)

-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 500-400 (-500-400)

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

T-stuk ATE, in overeenstemming met DIN EN1506, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type ATE-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200-200 (-200-200)		-	NW 355-250 (-355-250)

-	NW 200-250 (-200-250) 		-	NW 355-315 (-355-315)

-	NW 200-315 (-200-315) 		-	NW 355-355 (-355-355)

-	NW 224-224 (-224-224) 		-	NW 355-500 (-355-500)

-	NW 224-250 (-224-250) 		-	NW 400-200 (-400-200)

-	NW 224-315 (-224-315)		-	NW 400-250 (-400-250)

-	NW 250-200 (-250-200) 		-	NW 400-315 (-400-315)

-	NW 250-250 (-250-250) 		-	NW 400-400 (-400-400)

-	NW 250-315 (-250-315) 		-	NW 400-500 (-400-500)

-	NW 250-400 (-250-400) 		-	NW 450-250 (-450-250)

-	NW 280-200 (-280-200) 		-	NW 450-315 (-450-315)

-	NW 280-280 (-280-280) 		-	NW 450-450 (-450-450)

-	NW 280-400 (-280-400) 		-	NW 450-500 (-450-500)

-	NW 315-200 (-315-200) 		-	NW 500-200 (-500-200)

-	NW 315-250 (-315-250) 		-	NW 500-250 (-500-250)

-	NW 315-315 (-315-315) 		-	NW 500-315 (-500-315)

-	NW 315-400 (-315-400) 		-	NW 500-400 (-500-400)

-	NW 315-500 (-315-500) 		-	NW 500-500 (-500-500)

-	NW 355-200 (-355-200)

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd     4 cijfers).

Toebehoren (tegen meerprijs):

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan beide kanten, uit EPDM.

Schuifrozet SRO, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type SRO-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Eindafdekking recht EG, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type EG-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).

Verbindingsmof MUF, passend voor de aansluiting op DIN-buizen.

Product: SCHAKO type MUF-...

-	Nominale doorlaat:

-	NW 200 (-200)

-	NW 224 (-224)

-	NW 250 (-250)

-	NW 280 (-280)

-	NW 315 (-315)

-	NW 355 (-355)

-	NW 400 (-400)

-	NW 450 (-450)

-	NW 500 (-500)

-	Breedte:

-	70 mm (-070) (verbinding ronde buis/ronde buis, blinde buis/blinde buis).

-	75 mm (-075) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d200-d224).

-	80 mm (-080) (verbinding vormstuk/vormstuk d200-d224).

-	95 mm (-095) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d250-d355).

-	115 mm (-115) (verbinding ronde buis/blinde buis met vormstuk d400-d500).

-	120 mm (-120) (verbinding vormstuk/vormstuk d250-d355).

-	160 mm (-160) (verbinding vormstuk/vormstuk d400-d500).

-	Materiaal en lak:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV-000) (tegen meerprijs).

-	plaatstaal (-SB-...):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010).

-	gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, altijd 4 cijfers).